| RESUMEN | TIPO LETRERO | MATERIA | A R E A S | CARACTERÍSTICAS GENERALES | PERMISOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Permitida UC1, UC2, UC3, UEe1 | Limitada UM, UV3, UV0 | Restringida UV, UV1, UV2 |  |  |
| E L E M E N T O S P U B L I C I T A R I O S | 1.- TEMPORALES | A.- ELEMENTOS PUBLICITARIOS PROVISORIOS | a) Referido a la construcción | Indican: Obra, Profesional, Financiamiento, Empresa constructora, Proveedores y promotores | Autorizado | Autorizado | Autorizado | Al interior del predio distanciados a lo menos 1 m. de la Línea de Propiedad (cierro y eje medianero). Altura máxima 7 m. desde NTN. | Vence a la fecha de la Recepción Final |  |
|  |  |  | b) Promoción y venta | Indican: Ubicación, precios, especificación, característica construcc., condiciones de venta. | Autorizado | Autorizado | Autorizado |  | Vence después de 6 meses de la Recepción Final |  |
|  |  | B.- LETREROS PROPAGANDA O PUBLICIDAD ( a terceros ) 0.6 UTM / m2 / mensual | a) en predios de edificios en construcción |  | Autorizado altura máx. 8.50 m. desde Nivel Terreno Nat. | Autorizado altura máx. 5.50 m. desde Nivel Terreno Natural | Prohibido | Al interior del predio distanciado a lo menos 1 m. de la Línea de cierro de la obra, superficie plana, iluminado, no rotativos, no luminosos, no intermitentes. | 12 meses desde otorgado permiso de Obra menor | Requiere informe favorable de Dirección de Transito |
|  |  |  |  |  | En el cierro adosados, altura máx. 3 m., sin iluminación |  |  |  |  |
|  |  |  | b) en sitios eriazos |  | Al interior del predio distanciados 1 m. de la L. de la propiedad, iluminado, altura máx. 5.50 m. Adosado al cierro, no iluminado altura máx. 3 m. | Sin iluminación, ni iluminados, ni rotativos, ni intermitentes Solo letreros adosados al cierro altura máx. 3 m. desde Nivel Terreno Natural | Prohibido | Superficie plana, iluminado, no rotativos, no luminosos, no intermitentes. El propietario del predio es responsable de mantener la superficie del terreno limpia, libre de escombros y otros materiales, desmalezado y desratizado. | 12 meses |  |
|  |  |  | c) en edificios existentes, en restauración, remodelación, o pinturas de fachadas, etc. |  | Autorizado | Autorizado | Autorizado | Podrán ser soportados, pintados, impresos, etc., en mallas que enfrenten al espacio público. Malla sobre todo el andamiaje. No luminosos, ni iluminados, ni rotativos, ni intermitentes | 6 meses no renovables desde otorgado permiso de Obra Menor |  |
|  |  |  | d) en predios en demolición |  | Prohibido | Prohibido | Prohibido | Permitido los referidos a la persona o empresa que ejecuta la demolición. |  |  |
|  | 2.- OCASIONALES 0.25 UTM / m2 por 7 días |  | Eventos | Autorizado | Autorizado | Autorizado |  | Plazo 7 días máximo corrido, 5 veces al año. |  |

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

| RESUMEN | TIPO | PERMITIDA UC1, UC2, UC3, UEe1 | LIMITADA UM, UV3, UVO | RESTRINGIDA UV, UV1, UV2 | CARACTERISTICAS GENERALES | PERMISOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E L E M E N T O S P U B L I C I T A R I O S | PROPAGANDA PERMAMENTE Solo para propiedades con destino comercial y oficinas | ADOSADO A LA FACHADA | Superficie Publicitaria máxima, 20% de la fachada paralela a la Línea Oficial. Altura máx. 7 m. sobre el NTN. | Superficie Publicitaria máxima, 10% de la fachada paralela a la Línea Oficial. Altura máx. 7 m sobre el Nivel Terreno Natural | Superficie Publicitaria máxima, 3 m2. Altura máx. 3.5 m. sobre el NTN. | Solo aplicable en A. Permitida; En Centros Comerciales de 5.000 m2 construidos, la propaganda no podrá superar la altura máx. de la fachada de la edificación que enfrenta la Línea Oficial, ni ocupar más del 10% de la superficie total de la fachada. Solo aplicable en A. Restringida: En locales comerciales, la propaganda no podrá superar la altura máx. de la fachada de la edificación que enfrenta la Línea Oficial. | Requiere Permiso de Obra Menor de Publicidad |
|  |  |  | Este límite no se aplicará a los emblemas institucionales del propietario u ocupante de más del 51% del edificio. Sólo se aceptará un elemento de este tipo por edificio, superficie máx. de 9 m2 |  |  |  |
|  |  |  | Letreros destinados a Identificar: Personas, oficina, establecimiento, local o lugar. Adosado a la fachada, superficie máx. 1,50 m2. | Deben ser armónicos en tamaño y forma con la edificación. No podrán obstruir los vanos, afianzarse en la techumbre, etc. | Requiere Permiso de Obra Menor, no cancela derechos de publicidad. |
|  |  | TOTEM |  | Superficie Publicitaria máxima, 2.5 m2 totales. Altura máx. 5 m. sobre NTN. Base inscrita en un cuadrado de no más 0.75 m. por lado. | Superficie Publicitaria máxima, 2.0 m2 totales. Altura máx. 3 m. sobre NTN. Base inscrita en un cuadrado de no más 0.75 m. por lado. | Prohibido | Distanciamiento mínimo 3.0 m. de la L. Oficial y de los deslindes. Sólo se aceptará un elemento publicitario por cada frente predial. | Requiere Permiso de Obra Menor de Publicidad |
|  |  | PLACA PALETA |  | Superficie Publicitaria máx., 1 m2 por cara. Altura máx. 1.5 m. sobre NTN. Distanciado no más de 30 cm., del NTN. | Sólo se aceptará un elemento publicitario por cada frente predial. | Requiere Permiso de Obra Menor de Publicidad |
|  |  |  |  | Distanciamiento mínimo 1.5 m. de la L. Oficial y de los deslindes. | Distanciamiento mínimo 3 m. de la Línea Oficial y de los deslindes. |  |  |
|  |  | TOLDO | Altura máx. 7.0 m., mínima 3 m. sobre NTN. La extensión máx. de este toldo será igual a la mitad de su altura | Prohibido | Prohibido | Sólo se autorizará publicidad asociada al nombre o logo del local comercial, en la cenefa. | Requiere Permiso de Obra Menor de Publicidad |
|  |  | QUITASOL | Altura máx. 3.0 m. sobre NTN | Prohibido | Prohibido |  | Requiere Permiso de Obra Menor de Publicidad |
|  |  | EN VITRINAS | Autorizado | Autorizado | Autorizado | Al interior de la vitrina, máx. 20% de la misma. | No requiere Permiso de Obra Menor, ni paga derechos de Publicidad |

NOTAS  :         -  Queda prohibida la instalación de letreros en cierros, sobre techos y que generen volúmenes adicionales en cubiertas o terrazas.( Art. 11º).

-  En zonas declaradas de conservación histórica en el plan Regulador, no se aceptará la instalación de ningún tipo de elemento publicitario. (Art. 8º letra d).

-  El retiro de todo elemento publicitario debe comunicarse a la Dirección de Obras Municipales. (Art. 19º).                                                                                                                                                             MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES